## Prevádzkový poriadok ZBERNÉHO DVORA

## Poráč, 053 23 Poráč

- Prevádzkovateľ :

| Názov: | ”Zberný dvor Poráč” |
| --- | --- |
| Prevádzkovateľ: | Obec Poráč, 053 23 Poráč 61 |
| Zodpovedný pracovník: | Marek Vrábeľ |
| Tel. číslo: | 053/4297185 |
| Sídlo prevádzky : | Poráč, CKN 2603/22 k.ú. Poráč . |

Zberný dvor Poráč sa nachádza na parcele č. CKN2603/22, k.ú. Poráč 	,  o výmere 360 m2  ( v areáli je  spevnená plocha  ), obsahom ktorého bude zber, zhromažďovanie  a triedenie odpadov.

Zberný dvor Poráč zabezpečuje prevádzku areálu určeného pre zber, zhromažďovanie a dočasné skladovanie vybraných odpadov charakteru „ostatné" (O) z komunálneho odpadu obce Poráč  pred ich ďalším využitím.

Zber odpadov sa realizuje vo vyhradenej časti areálu zberného dvora na voľnej spevnenej ploche v 7 m3 kontajneroch – 2 ks .

# Prevádzkovateľ:	             Obec Poráč, 053 23 Poráč 61

Užívatelia:	Občania   obce Poráč .

.

Prístup do areálu zberného dvora pre motorové vozidlá je z miestnej cesty.  Objekt prevádzky je uzatvorený. Voľná spevnená plocha prevádzky slúži na dočasné uskladnenie ostatných odpadov sa budú zbierať sklo, plasty,VKM,  biologicky rozložiteľný odpad, drobný stavebný odpad. Miesta zhromažďovania triedeného odpadu (t.j. kontajnery, kóje a pod.)  sú označené v zmysle platných predpisov v odpadovom hospodárstve.

Zberný dvor (ďalej len „ZD“) je zriadený na účely bezplatného legálneho uloženia určených zložiek komunálneho odpadu vyprodukovaného na území Obce Poráč. Iný, ako v prevádzkovom poriadku špecifikovaný komunálny odpad nie je možné uložiť na ZD.

ZD je určený výlučne pre fyzické a právnické  osoby, ktoré sú platiteľmi poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v Obci Poráč, alebo osoby ním poverené na dovoz odpadov (ďalej len „platiteľ“).

Prevádzku ZD riadi starosta obce, referent hospodárskeho oddelenia  Obecného úradu Poráč (ďalej len nadriadený“) a obsluhy ZD (ďalej len „zamestnanci“). Ich pokyny sú pre všetky osoby v priestoroch ZD záväzné.

- Prevádzkový čas ZD:

streda:               12.00 – 17.00 hod.

sobota:              08.00 – 15.00 hod.

## Odpady ktoré sa budú v ZD zhromažďovať:

## Na zbernom dvore sú zbierané a zhromažďované od občanov obce Poráč tieto druhy vytriedených zložiek komunálneho odpadu:

| Druh odpadu | Názov odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Obaly z papiera a lepenky | O – ostatný |
| 15 01 02 | Obaly z plastov | O – ostatný |
| 15 01 05 | Kompozitné obaly | O – ostatný |
| 20 01 01 | Papier a lepenka | O - ostatný |
| 20 01 02 | Sklo | O - ostatný |
| 20 01 03 | Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) | O - ostatný |
| 20 01 39 | Plasty | O - ostatný |
| 20 02 01 | Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov | O - ostatný |
| 20 03 01 | Zmesový komunálny odpad | O - ostatný |
| 20 03 07 | Objemný odpad | O - ostatný |
| 20 03 08 | Drobný stavebný odpad | O - ostatný |

Obsahom odpadu nemôže byť:

- odpad s obsahom škodlivín

- použité batérie a akumulátory

- veterinárne a humánne lieky a zdravotnícke pomôcky

- elektroodpad

- pneumatiky

- nerozobratý nábytok,

- uhynuté zvieratá a iný biologický odpad,

- chemické látky, zmesi, farby, lepidlá, laky a pod.

- odpad zo zdravotníckych a sociálnych zariadení

4. Údaje o začatí prevádzky, čase životnosti zariadenia a o jeho kapacite

Dátum začatia prevádzky:    10/2018

Celková plocha:                    360 m2

Kapacita zariadenia

30  t odpadov za rok

Pre prevádzku zariadenia je hlavným surovinovým zdrojom separovaný zber odpadov v obci Poráč a donáškový zber odpadov do zberného dvora - vhodné druhy odpadov pre ďalšie využitie (kategória O).

Najväčší podiel až 40 % sa predpokladá u BRO odpadov.

5. Funkcia zberného dvora

1. Zariadenie na zber odpadov – Zberný dvor je zriadený na účely bezplatného legálneho uloženia uvedených zložiek komunálneho odpadu nepochádzajúceho z podnikateľskej činnosti. Iný odpad nie je možné na zberný dvor uložiť.

2. Zberný dvor (ďalej aj ako „ZD“) je určený výhradne pre osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na území obce Poráč a ktoré sa zapojili do systému zberu komunálneho odpadu, čo musí osobne preukázať:

– identifikačným dokladom preukazujúcim trvalý alebo prechodný pobyt

– dokladom preukazujúcim zapojenie sa do systému zberu nie starším ako 12 mesiacov. Za takýto doklad sa považuje v prípade obyvateľa bytu v bytovom dome výmer mesačného predpisu zálohových platieb od správcovskej spoločnosti; v prípade individuálneho producenta doklad o zaplatení poplatku za komunálne odpady (poštová poukážka alebo faktúra a výpis z účtu o jej úhrade).

4. Typ zariadenia a charakter prevádzky zberného dvora

Zberný dvor odpadového hospodárstva s predpokladanou kapacitou do 30 t odpadu ročne. Organizovaná a zabezpečená prevádzka dvora predstavuje:

- zber, evidencia    a    zhromažďovanie    vyseparovaných    recyklovateľných    zložiek
komunálneho odpadu a odpadu vhodného na ďalšie spracovanie

- zabezpečenie   vhodných   podmienok   pre   zhromažďovanie   a dočasné   uskladnenie
odpadu pred jeho odvozom na konečné spracovanie

- príprava na odvoz podľa množstva a adjustácie podľa dohody s odberateľmi

Štandard vybavenia areálu a dispozičné riešenie zabezpečujú základné podmienky pre obsluhu, prevádzku a zároveň optimalizáciu manipulácie a spracovania odpadu.

Zatriedenie prevádzky zberného dvora

Prevádzka    zabezpečuje   zber, zhromažďovanie,    dotriedenie    a dočasné    skladovanie vyseparovaných    recyklovateľných    zložiek    komunálnych    odpadov    podľa    zákona č. 79/2015  Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov .

Zberný dvor je vybavený zbernými kontajnermi na jednotlivé druhy odpadov, pričom niektoré sú umiestnené pod prístreškom podľa vyhlášky č. 371/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch.

6. Povolené množstvá

1. Do zberného dvora môžu občania priniesť a uložiť nasledovné množstvá odpadu:

– Objemný odpad - max. 150 kg osoba/rok.

– Biologicky rozložiteľný odpad - max. 3 vrecia osoba/týždeň.

2. Odpad sa ukladá bezodplatne len do kontajnerov a nádob na to určených, resp. na to určené miesta podľa pokynov zamestnancov zberného dvora. Pri naplnení kapacity zberného dvora má právo poverená osoba pre daný deň alebo na dobu nevyhnutnú z prevádzkových dôvodov zberný dvor uzatvoriť

7. Podmienky prevzatia odpadu

1. Vjazd návštevníka do areálu zberného dvora je limitovaný použitím osobného motorového vozidla max. nosnosti do 3,5 t prípadne s prívesným vozíkom max. objemu 1 m3.

2. V zariadení na zber odpadov zabezpečuje vstupnú vizuálnu kontrolu privážaného odpadu službukonajúci zamestnanec, ktorý odhadne množstvo odpadu a overí, či sa v dovážanom

odpade nenachádza prímes znečisťujúcich škodlivín alebo druh odpadu, ktorý nie je povolené ukladať do zberného dvora. Ak pri vizuálnej kontrole sa zistí, že v separovanom odpade sa nachádza aj iný odpad ako držiteľom deklarovaný, nebude tento odpad prevzatý. Ak bol odpad už vyložený, vyzve dodávateľa na jeho okamžité odstránenie s upozornením, že všetky náklady spojené s jeho odstránením, zneškodnením, resp. za prípadnú ujmu na životnom prostredí, alebo zdraví znáša dodávateľ odpadu.

3.Uložením odpadov na určené miesto sa stáva držiteľom odpadu prevádzkovateľ ZD

9. Evidencia odoberaného odpadu:

# 1. O prevzatom odpade do zberného dvora sa vedie evidencia podľa vyhlášky MŽP SR č.366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.

V evidencii o uloženom odpade sa zaznamenávajú údaje o pôvodcovi odpadu (meno a adresa trvalého resp. prechodného pobytu v MČ), evidenčné číslo vozidla (ak bol odpad dovezený motorovým vozidlom), čas príchodu do zberného dvora a čas odchodu, množstvo a druh dovezeného odpadu. Údaje do evidencie zaznamenáva službukonajúci zamestnanec

v zbernom dvore.

2. Návštevník zberného dvora musí osobne preukázať trvalý alebo prechodný pobyt na území Obce Poráč identifikačným dokladom (občiansky preukaz alebo pas a povolenie na dlhodobý pobyt cudzinca). Odpad musí pôvodca odpadu odovzdať osobne, vo výnimočných prípadoch overeným splnomocnením.

10. Povinnosti návštevníka zberného dvora

Návštevník zberného dvora je povinný:

- ohlásiť sa službukonajúcemu zamestnancovi zberného dvora

- oboznámiť sa s Prevádzkovým poriadkom ZD, bezpečnostnými pokynmi

- preukázať sa identifikačným dokladom a dokladom o zapojení sa do systému zberu

- komunálnych odpadov na území mesta

- vyplniť „Formulár návštevníka“ a potvrdiť oboznámenie sa s Prevádzkovým poriadkom

- a bezpečnostnými pokynmi.

- oznámiť druh a množstvo privážaného odpadu

- riadiť sa týmto Prevádzkovým poriadkom a pokynmi zamestnanca zberného dvora

- vstupovať do priestoru zberného dvora len so súhlasom zamestnanca zberného dvora

- pohybovať len po trase určenej zamestnancom zberného dvora

- ukladať na vlastné náklady a nebezpečenstvo odpad na určené miesto zamestnancom

- zberného dvora tak, aby bol čo najviac minimalizovaný (nábytok rozložiť, a pod.)

- pri použití motorového vozidla dodržiavať v areáli max. rýchlosť 5 km/hod

- zdržiavať sa v priestore zberného dvora len nevyhnutný čas, ktorý je potrebný na vyloženie

- odpadu a po uložení odpadu bezodkladne priestor zberného dvora opustiť

- zakázané je rozoberať a vynášať akékoľvek odpady uložené v zbernom dvore

- v priestore zberného dvora je prísny zákaz fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom

11. Povinnosti pracovníka zberného dvora

Zamestnanec zberného dvora je povinný:

- skontrolovať FN pred vpustením občana obce Poráč do zberného dvora, jeho úplnosť a pravdivosť,

- následne zapísať údaje do evidencie

- sprevádzať občana v areáli zberného dvora  a poskytovať informácie občanovi za účelom správneho využívania zberného dvora,

- dbať na správne uloženie odpadu s dôrazom na minimalizáciu objemu odpadu

- dbať, aby na do zberného dvora nebolo súčasne vpustených viac motorových vozidiel

- dbať na bezpečnosť pri práci a dodržiavať ustanovenia zberného dvora

- Zamestnancom do zberného dvora sa prísne zakazuje vynášať zo zberného dvora akékoľvek odpady

12.  Sťažnosti, podnety

1. Občan obce Poráč má právo podať sťažnosť na postup zamestnancov do zberného dvora pri ukladaní odpadu.

Sťažnosť musí obsahovať nasledujúce náležitosti:

o deň a čas, kedy sa stala udalosť, ktorá je predmetom sťažnosti,

o meno, priezvisko a kontaktné údaje sťažovateľa (e-mail....),

o sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná a musí byť sťažovateľom podpísaná.

- Sťažnosť alebo podnet je potrebné podať na Obecný úrad Poráč . O spôsobe vybavenia bude sťažovateľ informovaný v zákonnej lehote.

Dátum účinnosti prevádzkového poriadku: október 2018